Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja wyposażenia laboratoriów w hali nr 4

Politechnika Świętokrzyska

Pomieszczenie 1/07

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =poz. 2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2 | Szafa ognioodporna na 2 butle 30min o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 598 x 616 x 2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 494 x 479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą epoksydową oraz HPL (konstrukcja podwójnej ściany). Pomiędzy ścianami znajduje się izolacja termiczna wykonana przy użyciu siarczanu wapnia, możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normami EN14470-2 oraz EN14727 lub równoważnymi, posiada certyfikaty zgodności CE oraz GS. Typ – 30 minut. W tylnej ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada przepusty na rury w górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafa do użytku wewnętrznego. |  |  |
| 2. | 2 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z ceramiki technicznej wielkogabarytowej bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x szafką 500 mm jednodrzwiową z półką. Szafki oraz szuflady wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. |  |  |
| 3. | 1 | Okap naścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 700 x 450 mm. Okap wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304. Okap bez łapacza tłuszczu. Okap wyposażony wentylator kanałowy TD-800 w wersji EX wraz z redukcją umożliwiająca podłączenie wentylatora i włącznikiem (0/1) umieszczonym na ścianie obok okapu. Wykonanie przyłącza do istniejącego kanału wentylacyjnego |  |  |
| 4. | 2 | Biurko komputerowe o wymiarach 1500 x 750 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. |  |  |
| 5. | 1 | Stół wyspowy konferencyjny o wymiarach 4000 x 2000 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem niezabudowana z przeznaczeniem na miejsca do siedzenia. |  |  |
| 6. | 4 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa wyposażona w półki przystosowane do przechowywania segregatorów. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w zamek. |  |  |
| 7. | 2 | Szafa laminowana ubraniowa o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w zamek. |  |  |
| 8. | 1 | Regał laminowany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Regał otwarty wyposażony w półki przystosowane do przechowywania segregatorów. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 9. | 6 | Krzesło laboratoryjne obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe |  |  |
| 10. | 1 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 1000 x 1800 mm. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 600 mm, wyposażone w zamek. Drzwi bez „progu”, umożliwiające wjeżdżanie wózkiem. |  |  |
| 11. | 1 | Wózek inwalidzki standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej na ramie krzyżakowej. Posiada odchylane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki co znacznie ułatwia transport wózka np. w samochodzie. Tapicerka wykonana jest z materiału niepalnego w kolorze czarnym. Rama malowana proszkowo w kolorze niebieskim. Wymiary szerokość siedziska: 40, 45, 50 cm głębokość siedziska: 40 cm wysokość oparcia: 44 cm szerokość całkowita wózka: 59, 64, 69 cm wysokość siedziska od podłoża: 48 cm odległość od podnóżka do siedziska: 35-46 cm waga wózka: 17,3 kg maksymalne obciążenie: 120 kg |  |  |
| 12. |  | Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania prób wnętrze z tworzywa sztucznego 3 półki druciane ze stali powlekanej Drzwi pełne Wymuszony obieg powietrza Jednorodność oraz stabilność temperatury +/- 0,5 C Pojemność brutto 155 l Pojemność netto 142 l Zakres temperatury od 0 C do + 15 C Maksymalny pobór mocy 130 W Wymiary zewnętrzne ( szer./głęb./wys.) 550/600/880 mm Wymiary wewnętrzne ( szer./głęb./wys.) 480/445/750 mm Regulacja temperatury co 0,1 C Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych np. awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaplanowanym opóźnieniem Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania urządzenia |  |  |
| 13. | 1 | Stół wagowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyty umieszczone są na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. |  |  |
| Razem |  |  |

Pomieszczenie 1/05

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 5 | Krzesło konferencyjne Siedzisko kubełkowe, wykonane z tworzywa sztucznego NS, z powłoką antypoślizgową. Stelaż metalowy, chromowany. Możliwe sztaplowanie, tzn. składowania krzeseł „jedno w drugim” |  |  |
| 2. | 1 | Szafa metalowa dwudrzwiowa Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach. Udźwig każdej półki aż do 50 kg Łączy w sobie funkcjonalność dwóch rodzajów mebli biurowych: trzykomorowej szafy ubraniowej , środkowa komora z drążkiem (prawa strona) pięciokomorowej szafy na dokumenty i drobne wyposażenie (lewa strona). Łącznie 8 komór wewnątrz. Wymiary: Wysokość: 200cm, Szerokość: 90cm, Głębokość: 50cm, Spełnia wymagania RODO 2018 Posiada atest PZH. |  |  |
| 3. | 1 | Szafa metalowa Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Łączy w sobie funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych: witryny (na górze) – z jedną regulowaną półką na dokumenty pełnej szafki (na dole) – szczelnie zamykana, również z regulowaną półką, dwóch głębokich szuflad (na środku) –na materiały biurowe i drobne wyposażenie. Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w niezależne, zamki. Szerokość: 90 cm, Wysokość: 185 cm, Głębokość: 40 cm, Udźwig półki: do 50 kg. Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest PZH. |  |  |
| 4. | 1 | Szafa metalowa Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Łączy w sobie funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych: witryny (na górze) – z dwoma regulowanymi półkami na dokumenty pełnej szafki (na dole, po prawej) – szczelnie zamykana, również z regulowaną półką, oraz czterech głębokich szuflad (na dole, po lewej) –na materiały biurowe i drobne wyposażenie. Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w niezależne, zamki. Szerokość: 90 cm, Wysokość: 185 cm, Głębokość: 40 cm, Udźwig półki: do 50 kg. Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest PZH. |  |  |
| 5. | 1 | Szafa kartotekowa Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. 5 szuflad po 62cm głębokości. Zamek ryglowany zabezpieczający wszystkie szuflady. Szerokość: 46 cm, Wysokość: 163 cm, Głębokość: 62 cm Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest PZH |  |  |
| 6. | 1 | Wózek warsztatowy Lekki metalowy wózek warsztatowy na narzędzia z trzema półkami o udźwigu do 45 kg każda. Wymiary: Wysokość: 78 cm, Szerokość: 70 cm, Głębokość: 40 cm Stelaż stalowy o grubości 1,1 mm. Półki ze stali o grubości 0,8 mm. Podgumowane obrotowe kółeczka jezdne. Wyposażenie dodatkowe: półka środkowa wyposażona w plastikowe pojemniki ECOBOX do przechowywania części i materiałów |  |  |
| 7. | 1 | Regał mobilny spawany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 480 x 380 x 1500 mm. Cała konstrukcja oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi kółkami jezdnymi. Stelaż spawany w całości. Regał wyposażony w 7 pojemników z tworzywa 400x300x145mm. |  |  |
| 8. | 4 | Biurko Blat 1400x800 mm, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o gr. 25-28 mm, wykończony obrzeżem, wyposażony w przelotkę na kable. Możliwość tworzenia układów wielostanowiskowych z użyciem blend/przesłon. Stelaż: metalowy, dwukolumnowy, Metalowy malowany proszkowo, regulowany – regulacja wysokości: skokowa w zakresie 650-850 mm. Kolumna 50×50 mm. Poziomowanie +/- 10 mm. System prowadnic kablowych montowanych do nóg stelaża. |  |  |
| 9. | 4 | Krzesło biurowe Fotel obrotowy, regulowany zagłówek, regulowane podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, siedzisko i oparcie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska. |  |  |
| 10. | 4 | Kontenerek laminowany Szerokości 400mm. Wyposażony w 3 szuflady. Całość z płyty 18mm – PCV 2mm, korpus płyta 18mm, front płyta 18mm – PCV 2mm. Szuflady płytowe z niepełnym wysuwem. Zamek centralny. |  |  |
| 11. | 1 | Stół testowy z pętlą 4-20mA Stoły elektrotechniczny z zasilaniem AC/DC 230/400 V. Do testowania czujników, regulatorów oraz sterowników PLC. Elementy wyposażenia stanowiska: blat roboczy laminowany o wymiarach 1500 x 750mm. Sprężone powietrze dostarczone za pomocą szybkozłącza 4 mm. na konsoli. Cyfrowy wyświetlacz wartości ciśnienia od 0 do 10000 mbar; zamiast zworki dostarczany jest sygnał 4-20mA odzwierciedlający wielkość ciśnienia. Zmienna moc wyjściowa 0-30 V / 3 A z wyświetlaczem prądu i napięcia oraz elektroniczna auto-ochrona. Wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA + przycisk zatrzymanie awaryjne Kalibratora / monitor / symulator pętli wyposażony w miliamperomierz, Generator 12 V + miliamperomierz, Generator prądu 0 do 24 mA DC + miliamperomierz Generator napięcia +/- 199,9 mV + miliamperomierz. Wyjście 24 V 50 Hz - 5 A zabezpieczone wyłącznikiem automatycznym Wyjścia 12 i 24 VDC z elektroniczną ochroną automatyczną 3 gniazda 2P + E Bezobsługowe wskaźniki LED Gniazda RJ45 na konsoli. |  |  |
| Razem |  |  |

Pomieszczenie  019

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Szafa ubraniowa o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 500 x 2000mm. Szafa składa się z trzech szaf po 400mm. Szafy wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Każda szafa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę. Szafa wyposażona w drzwi z zamkiem |  |  |
| 2. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową 1200 oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 2000x350x630mm |  |  |
| 3. | 3 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |  |  |
| 4. | 1 | Biurko o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie kontenerka jezdnego oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem znajdują się szafka laminowana wisząca z drzwiami pełnymi 800x350x630mm. |  |  |
| 5. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 5700 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad zlewem znajduje się ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 1200 instalacyjną, 2x miejscem na nogi, 2x szafką dwudrzwiową 1000 oraz szafką jednodrzwiową 1000 z 3 szufladami. Szafki i szuflady wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 6. | 1 | Stół przyścienny mobilny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 800 x 750 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi kółkami jezdnymi – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest półką wykonaną z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 7. | 1 | Stół wyspowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 6000 x 1400 x 900 mm Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową wspólna dla obu zlewów. W blacie znajduje się również 2x zlewik z ceramiki technicznej 300x150mm każdy z pojedynczą wylewką wody zimnej. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową instalacyjną, 4x miejscem na nogi, 6x szafką dwudrzwiową 1000 oraz 2x szafką jednodrzwiową 900 z 3 szufladami. Szafki i szuflady wykonane są z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na długości 5000. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Kolumna nadstawki wyposażona w 2 gniazda prądowe 230V (w sumie 6 gniazda). |  |  |
| 8. | 1 | Stół wagowy z płytą antywibracyjną o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest 2 x płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyty umieszczone są na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Kolor jasny popiel. |  |  |
| 9. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką jednodrzwiową 600 oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 1500x350x630mm. |  |  |
| 10. | 1 | Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady ) o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy ( niezależny system drzwi –w podziale. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 lub równoważną. Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta. Szafa posiada możliwość podpięcia do istniejącej wentylacji posiadanej przez klienta. Drzwi z zamkiem |  |  |
| 11. | 2 | Dygestorium AERO 1200 LC CR wymiar gabarytowy: [1200x900x2130mm] wymiar komory roboczej: [1150x750x1345mm] konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm. łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami w blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana, ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone są techniczną ceramika wielkogabarytową, ściany zewnętrzne wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne panele zawiera 2x zawór wody, 1x zawór gazu oraz 2x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów temperatura topnienia : 184 - 186 st. C zapalność : samo gasnący twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75 barwa : szary RAL 7035 oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z PN EN 14175 lub równoważną, dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem; Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP; instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta; gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898. okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co pozwala na większą kontrolę położenia. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ Q – Flow ADVANCED. System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, opcja sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), opcja sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, opcja sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) |  |  |
| 12 | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1900 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową 1200, szafka jednodrzwiową 500 oraz miejscem na nogi. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem znajdują się szafki laminowane wiszące z drzwiami pełnymi 2400x350x630mm. |  |  |
| Razem |  |  |

Pomieszczenie  019A

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. |  |  |
| 2. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2300 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 2x szafką dwudrzwiową 1100 oraz miejscem na nogi. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 3. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1700 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad zlewami znajduje się ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową instalacyjną oraz szafką jednodrzwiową. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 4. | 1 | Stół wagowy z płytą antywibracyjną o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Kolor jasny popiel. |  |  |
| 5. | 1 | Szafa ognioodporna na 2 butle 30min o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 598 x 616 x 2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 494 x 479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej farbą epoksydową oraz HPL (konstrukcja podwójnej ściany). Pomiędzy ścianami znajduje się izolacja termiczna wykonana przy użyciu siarczanu wapnia, możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normami EN14470-2 oraz EN14727 lub równoważne, posiada certyfikaty zgodności CE oraz GS. Typ – 30 minut. W tylnej ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada przepusty na rury w górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafa do użytku wewnętrznego |  |  |
| 6. | 1 | Szafa ognioodporna 30min o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 898 x 616 x 2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 794 x 479 x 1874mm. Szafa na butle gazowe, możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normą EN14470-2 lub równoważną, posiada certyfikat zgodności CE. Typ – 30 minut. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy oraz uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego uszczelnienia szafy w przypadku pożaru). W tylnej ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada przepusty na rury w górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Szafa do użytku wewnętrznego na 3 butle. |  |  |
| 7. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 5150 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. W blacie znajduje się 2x zlew z ceramiki technicznej 445x445. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura c/z woda pokryta epoksydową farbą proszkową wspólna dla obu zlewów. Na ścianie nad zlewem znajduje się ociekacz laboratoryjny kołkowy. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką 1200 instalacyjną, 3x szafką dwudrzwiową 1000 oraz szafką jednodrzwiową 900 z 3 szufladami. Szafki i szuflady wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 8. | 1 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Drzwi zamykane na klucz |  |  |
| 9. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie kontenerka jezdnego oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Na ścianie nad stołem znajdują się szafka laminowana wisząca z drzwiami pełnymi 800x350x630mm. |  |  |
| 10. | 1 | Stół wagowy z płytą antywibracyjną o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona jest na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Kolor jasny popiel. |  |  |
| 11. | 10 | Taboret PU wysoki Średnica taboretu 330 [mm] Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm z metalową przedłużką w zakresie 580-720 [mm] Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 250mm od powierzchni ziemi. Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. |  |  |
| 12. | 3 | Podstawa o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 300 x 300 x 400 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych gr 16mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. |  |  |
| 13. | 1 | Stół na wibroizolatorach wymiary: szer/głęb/wysok 1500x750x900 mm. blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wzmocnionych spawanych w całości wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 60x30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi wibroizolatorami – typoszereg A. przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy |  |  |
| 14. | 1 | Stół mobilny Wymiary: szer/głęb/wysok 2200x700x800 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wzmocnionych spawanych w całości wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 60x30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi kółkami jezdnymi. przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy. Nośność stołu 200 kg / m 2 |  |  |
| Razem |  |  |

- POMIESZCENIE  1/08

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 4 | Biurko laboratoryjne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Dodatkowo pod blatem znajduje się półka na klawiaturę. |  |  |
| 2. | 2 | Szafa laminowana na dokumenty o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm |  |  |
| 3. | 1 | Stół laminowany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1200 x 800 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach metalowych meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem niezabudowana |  |  |
| 4. | 4 | Krzesło biurowe Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi |  |  |
| Razem |  |  |

.

- POM 1/09

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 5 | Regał ocynkowany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000x500x2000 mm. Regał w całości wykonany ze stali ocynkowanej. Regał wyposażony w pięć półek. |  |  |
| 2. | 1 | Szafa laminowana na dokumenty o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa zamykana na klucz |  |  |
| 3. | 1 | Szafa metalowa na dokumenty o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 435 x 1990 mm. Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg. |  |  |
| 4. | 1 | Stół laboratoryjny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x szafką 925 mm dwudrzwiową z dwiema szufladami. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Szafki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. |  |  |
| Razem |  |  |

- POM 1/09a

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Biurko laboratoryjne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. Dodatkowo pod blatem znajduje się półka na klawiaturę. |  |  |
| 2. | 1 | Szafa laminowana na dokumenty o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wyposażona w półki – półki z przeznaczeniem na segregatory. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa zamykana na klucz. |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 0/04

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Dygestorium AERO 1800 LC CR S wymiar gabarytowy: [1800x900x2400mm] wymiar komory roboczej: [1750x750x1345mm] konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm. łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami W blacie znajduje się 2x zlewik ceramiczny 280x80 mm; ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane są z ceramiki technicznej wielkogabarytowej BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne panele zawiera 2x zawór wody, i 4 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175 lub równoważną, dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z dodatkową kuwetą PCV; Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza, gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co pozwala na większą kontrolę położenia. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną, wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.). |  |  |
| 2. | 1 | Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady ) o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC, wyposażona w cztery kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z blokadą wysuwania. Szafa posiada osobno otwieraną część na zasady oraz kwasy (niezależny system drzwi –w podziale). Na wyposażeniu szafy znajduje się wentylator o wydajności 150 m3/h z silnikiem jednofazowym. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 lub równoważną. Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta |  |  |
| 3. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3500 x 750 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 2x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się pięć szafek laminowanych naściennych 500x350x600 z drzwiami pełnymi. |  |  |
| 4. | 2 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 5x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 5. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 750 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 4x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 2x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 6. | 3 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przeszklonymi w 2/3 wysokości zamykanymi na klucz. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 7. | 2 | Stół wagowy pojedynczy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 750 x 800 mm. Blat laminowany. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczona jest 1x płyta antywibracyjna wykonana z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyta umieszczona na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. waga platformowa Cechy konstrukcyjne: terminal wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Programy: ważenie, liczenie sztuk, sumowanie Wyświetlacz : wyświetlacz LED Zasilanie: zasilacz AC, wewnętrzny akumulator (w zestawie) Konstrukcja : terminal wykonany z tworzywa ABS, platforma ze stali nierdzewnej 403, konstrukcja ze stali węglowej, aluminiowa belka tensometryczna z IP65. ABS, czerwony wyświetlacz LED, wewnętrzny akumulator, uniwersalny zasilacz AC. Waga posiada funkcje: liczenie sztuk oraz sumowanie. Możliwość samodzielnego wybierania punktów kalibracyjnych, funkcja auto-off . Nośność 150 kg, odczyt 20g, rozmiar platformy 600 mm x 500 mm wymiary: 940 mm x 712 mm x 500 mm masa netto 26 kg konstrukcja platformy stal nierdzewna, zakres tary w całym zakresie ważenia. 80 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym |  |  |
| 8. | 6 | Krzesło PU wysokie Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i podłokietnikami, ma zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 0/03a

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Szafa ognioodporna na butle 30min o wymiarach zewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 1398 x 616 x 2050mm, o wymiarach wewnętrznych: (szer. x gł. x wys.) 1294 x 479 x 1874mm. Waga około 560kg. Szafa na butle gazowe, możliwość uziemienia szafy. Wykonana zgodnie z normą EN14470-2 lub równoważną, posiada certyfikat zgodności CE. Typ – 30 minut. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy oraz uszczelki termoaktywne (dla dodatkowego uszczelnienia szafy w przypadku pożaru). W tylnej ścianie szafy, na trzech wysokościach, znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie szafy, wyposażonymi w zawory przeciwpożarowe, samozamykające się. Szafa wyposażona w szyny montażowe, ruchomą rampę, uchwyty do butli oraz pasy mocujące. Szafa posiada 60 przepustów na rury w górnej części. Możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu. Korpus szafy i drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035. |  |  |
| 2. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest 2x szafką jednodrzwiową 400 w formie kontenerka jezdnego oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 0/03

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Dygestorium AERO 1200 LC CR S wymiar gabarytowy: [1200x900x2400mm] wymiar komory roboczej: [1150x750x1345mm] konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm. łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami W blacie znajduje się zlewik ceramiczny 280x80 mm; ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane są z ceramiki technicznej wielkogabarytowej BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne panele zawiera 1x zawór wody, i 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175, dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z dodatkową kuwetą PCV; Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza, gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co pozwala na większą kontrolę położenia. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.). |  |  |
| 2. | 1 | Dygestorium AERO 1800 LC CR S wymiar gabarytowy: [1800x900x2400mm] wymiar komory roboczej: [1750x750x1345mm] konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm. łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. ceramiczny blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami W blacie znajduje się 2x zlewik ceramiczny 280x80 mm; ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane są z ceramiki technicznej wielkogabarytowej BUCHTAL, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne panele zawiera 2x zawór wody, i 4 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175 lub równoważną, dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z dodatkową kuwetą PCV; Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza, gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co pozwala na większą kontrolę położenia. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną, wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) |  |  |
| 3. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajdują się dwie szafki laminowane naścienne 500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi |  |  |
| 4. | 4 | Krzesło PU wysokie Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i podłokietnikami, ma zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 1/04

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 7 | Szafa laminowana pełna z nadstawką o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Szafa z drzwiami pełnymi i zamkiem wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi |  |  |
| 2. | 3 | Regał laminowany otwarty o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Regał otwarty wyposażony w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Regał wyposażony w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi. |  |  |
| 3. | 1 | Stół wyspowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 7000 x 1800 x 900mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 12x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 12x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na całej długości. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda 230V w ilości 4 sztuk na kolumnę. Nadstawka wyposażona w sterownik zabudowany pod półką nadstawki lub w kolumnie o następujących właściwościach: Funkcje: 1. Minutnik: - ustawianie czasu 1- 1440 min (co 1 min), - wyświetlanie pozostałego czasu z rozdzielczością co 1sek, - pamięć ostatniego ustawionego czasu, - konfiguracja sygnału zakończenia (1-10 sygnałów lub sygnalizacja aż do zatwierdzenia). 2. Sterowanie oświetleniem: - załączenie / wyłączenie oświetlenia, - ustawienie czasu opóźnienia (1-1440 min) po którym oświetlenie zostanie wyłączone. 3. Sterowanie gniazdkiem: - załączenie / wyłączenie gniazdka, - ustawienie czasu opóźnienia (1-1440 min) po którym oświetlenie zostanie wyłączone. 4. Ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego: - o rozmiarach >= 10.1 cala i rozdzielczości >= 1920 x 1200 pix, - umożliwiającego bezprzewodowe sterowanie pracą nadstawki z odległości co najmniej 20 m, - pracującego co najmniej przez 8 h na wbudowanych akumulatorach bez konieczności ładowania, - z interfejsem w j. polskim, - ze zwalidowanym oprogramowaniem zgodnym z GLP oraz spełniającym wymogi 21 CFR Part 11. |  |  |
| 4. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 800 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 3x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajdują się trzy komplety szafek laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi. |  |  |
| 5. | 2 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 5x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się komplet szafek laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi |  |  |
| 6. | 5 | Krzesło PU wysokie Krzesło obrotowe przemysłowe wysokie z podnóżkiem i podłokietnikami, ma zakres regulacji siedziska 56-69cm. Podnóżek ze względu na konstrukcję krzesła znajduje się na stałej wysokości od podłoża. Siedzisko i oparcie wykonano z poliuretanu. Krzesło jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne na większość roztworów kwasów, zasad, tłuszczów i środków dezynfekujących |  |  |
| 7. | 5 | Taboret PU wysoki Średnica taboretu 330 [mm] Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140mm z metalową przedłużką w zakresie 580-720 [mm] Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana została z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 250mm od powierzchni ziemi. Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. |  |  |
| Razem |  |  |

.

POM. 1/03a pomieszczenie do przechowywania próbek

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2400 x 600 x 800mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach stalowych 30 x 30. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką jednodrzwiową 600 z 3 szufladami, lodówką podblatową oraz szafką jednodrzwiową. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się kompletów szafek laminowanych naściennych 2400x350x600 z drzwiami pełnymi |  |  |
| 2. | 1 | Chłodziarka laboratoryjna do przechowywania prób. - wnętrze z tworzywa sztucznego - 5 półek drucianych ze stali powlekanej - drzwi pełne - wymuszony obieg powietrza - jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C - pojemność brutto: 284 l - pojemność netto: 260 l - zakres temperatur od +0°C do +15°C - maksymalny pobór mocy: 130W - wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 595/640/1430 mm - wymiary wewnętrzne (szer./głęb./wys.):530/430/1220 mm - waga ok. 60 kg - Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą nowoczesnego sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny - Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp. - Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem - Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min - Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury - Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora - Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika - Alarm otwartych drzwi - Alarm informujący o zaniku zasilania - Alarm uszkodzenia czujnika temperatury - Port komunikacyjny RS-232 - Autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej. - Możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia |  |  |
| 3. | 1 | Stół o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1600 x 1000 x 800mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 1/03

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Dygestorium AERO 1500 PP wymiar gabarytowy: [1500x900x2400mm] wymiar komory roboczej: [1450x750x1345mm] konstrukcja dygestorium jest samonośna. Elementy konstrukcyjne wykonane zostały z wysokogatunkowej stali ocynkowanej, o grubości minimum 2mm. łączenie elementów zarówno nośnych jak i poszyciowych realizowane jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, z wykorzystaniem nitonakrętek, elementów gwintowanych lub specjalnie przygotowanych do tego otworów gwintowanych. Miejsca połączeń są umiejscowione tak, aby nie były one widoczne zarówno od czoła jak i po bokach dygestorium. blat roboczy wykonany jest z polipropylenu z podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia krawędź blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z powierzchni blatu, naroża blatu dopasowane są do kształtu komory roboczej i wykonane są ze ścięciami W blacie znajduje się zlewik z polipropylenu; ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wykonane są z polipropylenu, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z wykonane są z wysokogatunkowej stali ocynkowanej o grubości 0,8mm, pokrytej warstwą farby chemoodpornej; podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii wyposażona w wymienne panele zawiera 1x zawór wody, i 4 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej, w suficie znajduje się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175, lub równoważną dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości anwidurem, z dodatkową kuwetą PCV; Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie systemu podwójnej ściany i zastosowanie bezpośredniego wyciągu znajdującego się w dachu dygestorium, który pełni jednocześnie funkcję kolektora. W komorze znajdują się pionowe spojlery które zapobiegają powstawaniu efektu wstecznego przepływu. Poziomy spojler pod oknem również zapobiega niekontrolowanemu cofaniu się strug powietrza, gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie z poliwęglanu. Możliwość przesuwu szyb w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągi w czystości, Okna prowadzone są na zasadzie przeciwwagi przy zastosowaniu systemu pasków oraz kół zębatych, co pozwala na większą kontrolę położenia. Okno wyposażone jest w przycisk blokady wysokości na wysokości 500mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo zamkiem Cały system prowadzenia okna: prowadnice, ślizgi, elementy konstrukcyjne, paski i koła zębate, są schowane wewnątrz paneli bocznych dygestoriów Panele boczne, wykonane zostały w kształcie łuku. Znajdują się na nich panel czujnika przepływu powietrza oraz przycisk blokady wysokości okna. Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 lub równoważną wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza Q-Flow Advanced: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/s na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.) |  |  |
| 2. | 1 | Szafa laminowana pełna z nadstawką o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2500 mm. Szafa z drzwiami pełnymi i zamkiem wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. Szafa wyposażona w nadstawkę górną z drzwiami pełnymi |  |  |
| 3. | 1 | Stół wyspowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 4000 x 1600 x 900mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy szafkowej z 8x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Stół wyposażony jest w nadstawkę dwupółkową na całej długości. Nadstawka wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 160 x 65 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. W kolumnach nadstawki umieszczone są gniazda 230V w ilości 4 sztuk na kolumnę. |  |  |
| 4. | 2 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 1x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się komplet szafek laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi |  |  |
| 5. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 800mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 3x szafką jednodrzwiową 600 z szufladą oraz 1x miejscem na nogi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV gr. 2mm. Nad stołem znajduje się komplet szafek laminowanych naściennych 500x350x600 + 800x350x600 z drzwiami pełnymi. |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 1/06

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2 | Szafa metalowa Blacha stalowa 0,6 mm, malowana proszkowo. Szafa łączy w sobie funkcjonalność trzech rodzajów mebli biurowych: witryny (na górze) – z jedną regulowaną półką na dokumenty, pełnej szafki (na dole) – szczelnie zamykana, również z regulowaną półką, dwóch głębokich szuflad (na środku) –na materiały biurowe i drobne wyposażenie. Wszystkie wyżej opisane elementy zostały wyposażone w niezależne zamki. Szerokość: 90 cm Wysokość: 185 cm Głębokość: 40 cm Udźwig półki: do 50 kg Spełnia wymagania RODO 2018. Posiada atest PZH. |  |  |
| 2. | 6 | Biurko komputerowe o wymiarach 1800 x 800 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 3. | 1 | Biurko komputerowe o wymiarach 900 x 800 x 800 mm. Blat wykonamy z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 4. | 7 | Krzesło biurowe Fotel obrotowy , regulowany zagłówek, regulowane podłokietnik 3D, regulowane podparcie lędźwiowe, siedzisko i oracie tapicerowane – tapicerka gr 1, kółka miękkie, podstawa czarna poliamidowa, mechanizm SYNCHRO PLUS, regulacja głębokości siedziska |  |  |
| 5. | 6 | Kontenerek laminowany Szerokości 400mm. Wyposażony w 3 szuflady. Całość z płyty 18mm – PCV 2mm, korpus płyta 18mm, front płyta 18mm – PCV 2mm. Szuflady płytowe z niepełnym wysuwem. Zamek centralny. |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 1.13, 1.13A

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 18 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 800 mm. Blat oraz cała konstrukcja biurka wykonane są z płyty laminowanej gr. 18mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest szafką otwartą na komputer wykonaną z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. |  |  |
| 2. | 2 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 1800 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. |  |  |
| 3. | 18 | Krzesło laboratoryjne niskie obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe |  |  |
| Razem |  |  |

POMIESZCZENIE 1/11

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2 | Krzesło laboratoryjne niskie obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe to niewątpliwe zalety w każdym laboratorium |  |  |
| 2. | 2 | Stół laboratoryjny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 1 x szafką 1200 mm dwudrzwiową z półką. Szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 3. | 2 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 4. | 2 | Biurko laboratoryjne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 5. | 3 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 6. | 2 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 7. | 1 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, przeszklona w 2/3. Wyposażona w pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 8. | 1 | Stół laboratoryjny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 1 x szafką 400 mm jednodrzwiową z półką i szufladą. Szuflada wyposażona w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Szafka wykonana są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 9. | 1 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka dwudrzwiowa wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 10. | 1 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 11. | 4 | Krzesło laboratoryjne z podłokietnikiem obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe |  |  |
| 12. | 3 | Regał ocynkowany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000x500x2000 mm. Regał w całości wykonany ze stali ocynkowanej. Regał wyposażony w pięć półek. |  |  |
| Razem |  |  |

- POMIESZCZENIE 1/12

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 4 | Biurko laboratoryjne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia. |  |  |
| 2. | 4 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka dwudrzwiowa wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 3. | 4 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm. |  |  |
| 4. | 1 | Stół laboratoryjny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 3000 x 800 x 900 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x szafką 1100 mm dwudrzwiową z półką. Szafka wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 5. | 3 | Szafka laminowana wisząca o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 300 x 600 mm. Szafka bez drzwi wyposażona w półkę. Szafa wykonana jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm, z doklejką PVC o grubości 2mm |  |  |
| 6. | 1 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa, przeszklona w 2/3. Wyposażona w pięć półek. Całość wykonana z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z oklejką PCV gr. 2mm |  |  |
| 7. | 1 | Stół o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2800 x 1300 x 800 mm. Blat wykonany z laminatu postforming. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach metalowych meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem niezabudowana z przeznaczeniem na miejsca do siedzenia (pięć miejsc z każdej strony). |  |  |
| 8. | 6 | Krzesło laboratoryjne z podłokietnikiem obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 0/5

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 6 | Biurko L-kształtne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400/1400 x 500 x 750 mm. Blat wykonany jest z laminatu o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 2. | 12 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. |  |  |
| 3. | 4 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 800 x 900 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową 800 oraz szafką jednodrzwiową 500. Szafki wykonane z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 4. | 6 | Krzesło biurowe Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi. |  |  |
| Razem |  |  |

POM. 0/07, 0/08

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Stół warsztatowy o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2050 x 750 x 890mm Parametry techniczne: - blat sklejka liściasta o grubości 40mm - z tyłu listwa ograniczająca wykonana ze sklejki 12mm - konstrukcja z profili 40x40mm, na stopkach poziomujących, malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL - nośność stołu 1000kg - wyposażenie stołu: 1x szafka S1, 1x szafka S6 - wyposażenie szafki S1: 1x drzwiczki z półką stałą H=595mm - wyposażenie szafki S6: 1x szuflada H=170mm, 1x szuflada H=255mm - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - nośność szuflad 40kg - wysuw szuflad 90%, prowadnice kulkowe - szafka malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL |  |  |
| 2. | 1 | Szafka warsztatowa Metalowa szafka warsztatowa w kolorze stołu warsztatowego oraz szafy warsztatowej z dwiema drzwiami skrzydłowymi ze schowanymi zawiasami, zamykana na klucz, Wymiary: 1040 x800 x435 mm (WxSxG) Wytrzymałość półki nie mniejsza niż 60kg Kolorystyka: barwy niebieskie jak stół i szafa warsztatowa |  |  |
| 3. | 1 | Szafa warsztatowa Metalowa szafa w kolorze stołu warsztatowego oraz szafki warsztatowej, z dwoma drzwiami ze schowanymi zawiasami ryglowanymi zamkiem dwupunktowo, w szafie mają być zamontowane ok 5 półek oraz szuflady nie mniej niż dwie, Wymiary: 1990x1000x435 mm (WxSxG), Nośność półki nie mniej niż 60kg Nośność szuflady nie mniej niż 60 kg |  |  |
| 4. | 1 | Szafka wystawowa Szafka szklana lub z plexy o podstawie kwadratowej, z zamykanymi drzwiami na klucz, co najmniej 4 półki szklane lub z plexy. Nie podświetlane. Wymiary: 400x400x1792 mm(SxGxW) |  |  |
| 5. | 1 | Biurko komputerowe o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1300 x 500 x 750-800mm Biurko pod komputer powinno posiadać blat o wymiarach 1300 x 500 (SxG) z płyty meblowej w wysuwaną półką na klawiaturę jedną szufladą i otwieraną szafką z jedną półką. Około 600 mm szerokość przestrzeni na nogi |  |  |
| 6. | 4 | Krzesło laboratoryjne niskie obrotowe z podłokietnikami którego zakres regulacji wysokości wynosi 45-58cm, z siedziskiem i oparciem wykonanym z antypoślizgowego poliuretanu w kolorze czarnym jest łatwe do utrzymania w czystości. Odporność krzesła roboczego na działanie słabych kwasów i zasad oraz na promienie ultrafioletowe |  |  |
| Razem |  |  |

Pomieszczenie 1/20

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm |  |  |
| 2. | 4 | Biurko przyścienne o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 1400 x 700 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu o grubości 38 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem zabudowana jest 2 x kontenerkiem jezdnym 400 mm jednodrzwiowym z półką i szufladą oraz półką na klawiaturę. Szuflady wyposażone w wysokiej jakości prowadnice z systemem samodomykania. Kontenerki wykonane są z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia |  |  |
| 3. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 900 x 900 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafką dwudrzwiową 1000 oraz miejscem na nogi. Szafka wykonana z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. |  |  |
| 4. | 1 | Szafa ubraniowa o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 600 x 500 x 2000mm. Szafa jednodrzwiowa. Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PVC o grubości 2mm. Szafa wyposażona w drążek na ubrania oraz półkę. Szafa wyposażona w drzwi z zamkiem |  |  |
| 5. | 1 | Stół o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 1200 x 800 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy szafkowej. |  |  |
| 6. | 4 | Krzesło biurowe Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi |  |  |
| 7. | 4 | Krzesło Dostawne Krzesło Dostawne Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 16 mm, grubość ścianki min. 1,2 mm, malowanego proszkowo na kolor czarny Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 szt., Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 45 kg/m3 Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym o wysokiej odporności na ścieralność (100 tyś cykli Martindalea) Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka). Wynik 160 000 cykli Martindale’a gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie door to door |  |  |
| Razem |  |  |

- Pom. 1/15

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Stół konferencyjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2700 x 1300 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej |  |  |
| 2. | 6 | Krzesło Dostawne Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 16 mmui, grubość ścianki min. 1,2 mm, malowanego proszkowo na kolor czarny Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 szt., Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 45 kg/m3 Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym o wysokiej odporności na ścieralność (100 tys. cykli Martindalea) Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka) lub równowazne. Wynik 160 000 cykli Martindale’a gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie door to door |  |  |
| 3. | 1 | Biurko półokrągłe Blat wykonany jest z laminatu gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej. Stół wyposażony jest w 2x kontenerek jezdny 400 z 3 szufladami i zamkiem centralnym, 2x deskorolką na komputer PC oraz 2x półką na klawiaturę. Kontenerki wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką PCV o grubości 2mm. Całość wykonana zgodnie z rysunkiem. |  |  |
| 4. | 1 | Biurko nietypowe 3 stanowiskowe Blat wykonany jest z laminatu gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. W blacie znajdują się gniazda chowane zapewniające możliwość podłączenia 5x gniazd 230v oraz 1x gniazda RJ45 dla każdego pracownika. Biurko wyposażone w 3 szafki jednodrzwiowe z szufladą bez zamka. Szafki wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką PCV o grubości 2mm |  |  |
| 5. | 6 | Krzesło biurowe Biurowe krzesło obrotowe z podłokietnikami o zakresie regulacji wysokości siedziska 44-57cm. Duże komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z zamontowanymi oryginalnie podłokietnikami zapewniającymi oparcie dla rąk. Mechanizm CPT ułatwia regulację położenia oparcia, a dźwignia umieszczona pod siedziskiem pozwala regulować jego odległość od podłoża. Krzesło ma kółka nierysujące podłogi |  |  |
| Razem |  |  |

Sala Konferencyjna

Zestawienie mebli:

| Lp. | Ilość sztuk | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 16 | Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Wymagane wymiary minimalne krzesła: Wysokość całkowita 820 mm Wysokość siedziska 460 mm Szerokość siedziska 445 mm Głębokość siedziska 455 mm Szerokość krzesła 500 mm Głębokość krzesła 600 mm Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 3 % Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 11,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze zwężeniem szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Noga ramy krzesła, łącznik przedni i tylni ramy wykonane z rury o grubości fi20x2. Pręt stalowy o grubości fi10. Belka wykonana z rury o grubości fi20x2. Rama wyposażona w stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Rama krzesła - chromowana Wymagane sztaplowanie 4 szt. w słupku. Wymagane atesty : - wytrzymałościowy - zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 1022:2007 lub równoważne - higieniczności |  |  |
| 2. | 20 | Krzesło tapicerowane Krzesło stacjonarne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem na ramie, na 4 nogach. Wymagane wymiary minimalne krzesła: Wysokość całkowita 820 mm Wysokość siedziska 460 mm Szerokość siedziska 445 mm Głębokość siedziska 455 mm Szerokość krzesła 500 mm Głębokość krzesła 600 mm Dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów 3 % Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 11,5 mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze zwężeniem szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o wytrzymałości na ścieranie nie mniej niż 160 000 cykli Martindale’a Noga ramy krzesła, łącznik przedni i tylni ramy wykonane z rury o grubości fi20x2. Pręt stalowy o grubości fi10. Belka wykonana z rury o grubości fi20x2. Rama wyposażona w stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni. Rama krzesła - chromowana Wymagane sztaplowanie, 4 szt. w słupku. Wymagane atesty : - wytrzymałościowy- zgodnie z PN EN 13761:2004, PN EN 1022:2007 lub równoważne - higieniczności |  |  |
| 3. | 4 | Stół kwadratowy 80/80/28 Stolik prostokątny ramowy o wymiarach 80x80 cm, wysokość ok. 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż stalowy – chromowany. Nogi kwadratowe o przekroju 50x50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie co najmniej 15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym, odlewanym, umożliwiającym łatwy, wielokrotny demontaż / montaż blatu |  |  |
| 4. | 4 | Stół prostokątny 160/100/28 Stół o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 1600x1000x740mm BLAT - płyta melaminowana w kolorze ciemny orzech gr. 28mm krawędzie wykończone obrzeże PVC 2mm, W blacie osadzone metalowe mufy z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka. STELAŻ - wykonany w technologii umożliwiającej praktyczny montaż blatu z płyty melaminowanej bez uszkodzeń powłoki lakierniczej – połączenia śrubowe. Stelaż posiada poziome prowadzenia okablowania z otworami zapewniającymi przeciągnięcia wtyczek urządzeń biurowych Kolumny nóg posiadają pionowe prowadzenie okablowania - kanał kablowy. Podstawa wykonana z blachy malowanej proszkowo. Stopa stelaża wykonana z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Poziomowanie wyrobu odbywa się za pomocą wkręcanych w aluminiową część nogi stopek o średnicy 60mm. Wszystkie komponenty użyte do wytworzenia stołu muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. |  |  |
| 5. | 2 | Stół prostokątny składany na kółkach 160/80/28 Stół ze składanym blatem na bok Wymiary stoły: długość 1600 mm, szerokość 800 mm, wysokość ok. 740 mm Nogi stołu wykonane z rury stalowej 60 mm, (alternatywnie profil prostokątny) malowane proszkowo na kolor w odcieniu szarości. W nóżkach poziomych wmontowana regulacja, umożliwiająca wypoziomowanie stołu w zakresie min. 15 mm Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm, w kolorze ciemny orzech. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. |  |  |
| 6. | 4 | Szafka dwudrzwiowa niska – Wymiary szafki (szer. x gł. x wys.) ok. 800 x 400 x 500mm Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze ciemny orzech wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie płyty od czoła wykończone obrzeżem pcv 2 mm, ściana tylna wykonana z płyty 18 mm. Szafa dwudrzwiowa wyposażona w zamek patentowy zamykana na klucz. Szafa na stopkach regulowanych, posiada możliwość regulacji poziomu od środka, co ułatwia idealne wypoziomowanie oraz dopasowanie do innych elementów. |  |  |
| 7. | 1 | Szafka meblowa niska 120x50x50cm Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze ciemny orzech wykończona obrzeżem pcv 2mm. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty gr. 18 mm, wszystkie płyty od czoła wykończone obrzeżem pcv 2 mm, ściana tylna wykonana z płyty 18 mm. Szafa dwudrzwiowa wyposażona w zamek patentowy zamykana na klucz. Szafa na stopkach regulowanych, posiada możliwość regulacji poziomu od środka, co ułatwia idealne wypoziomowanie oraz dopasowanie do innych elementów. |  |  |
| 8. | 2 | Wieszak drewniany WDR stojący |  |  |
| 9. | 1 | Lada recepcyjna z nadstawką Wymiary: Blat lady wykonany z płyty fornirowanej np. orzech długość 2300 mm, głębokość 800 mm, wysokość 750 – 800 mm, grubość 50 mm Nadstawka pozioma wykonana z czarnego granitu (nero) długość 2500 mm, głębokość 400 mm, wysokość 400 mm powyżej blatu, grubość 50 mm. Nadstawka pozioma podparta prostopadle z jednej strony płytą granitową (nero) połączoną z nadstawką o wymiarach . wysokość 1150-1200 mm, szerokość 400 mm, grubość 50 mm. Front lady z forniru np. orzech Napis CENWIS na froncie w drewnie aby widoczne były słoje Z przodu oświetlenie LED na całej długości blatu. Od strony obsługi blat fornirowany jak front lady z dwoma otwartymi półkami Pod blatem 1 szafka stojąca z z dwoma półkami zamykana na klucz. Dodatkowo cokół o wysokości 100 mm w kolorze szarym, wykonany ze stali szczotkowanej. |  |  |
| Razem |  |  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Pom. 333

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 4 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 400 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm |  |  |
| 2. | 1 | Regał laminowany o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 300 x 400 x 2000 mm. Regał wyposażony w 4 półki. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. |  |  |
| 3. | 1 | Biurko L-kształtne o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2300/1600 x 400/750 x 750 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej. Stół wyposażony jest w 2x kontenerek jezdny 400 z 3 szufladami i zamkiem centralnym oraz deskorolką na komputer PC. Kontenerki wykonane z laminatu o grubości 18mm z doklejką PCV o grubości 2mm. |  |  |
| 4. | 1 | Stolik o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 700 x 700 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej |  |  |
| 5. | 2 | Szafa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 2000 mm. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa stanowi formę zabudowy zlewy ze stali nierdzewnej z armaturą chromowaną oraz ociekacza na naczynia. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm. |  |  |
| 6. | 2 | Szafa ubraniowa laminowana o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 400 x 500 x 2000 mm. Szafa jednodrzwiowa z drzwiami pełnymi z zamkiem. Szafa wyposażona w półkę oraz drążek na ubrania. Całość wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejka PCV o grubości 2 mm |  |  |
| 7. | 1 | Stół konferencyjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2500 x 800 x 800 mm. Blat wykonany jest z laminatu postforming gr. 38mm. Cała konstrukcja stołu oparta na nogach meblowych kwadratowych z profila min. 60x60 lub okrągłych o średnicy min. 60mm. Przestrzeń pod wolna od zabudowy szafkowej. |  |  |
| 8. | 10 | Krzesło Dostawne Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 16 mm , grubość ścianki min. 1,2 mm, malowanego proszkowo na kolor czarny Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania minimum 5 szt., Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 45 kg/m3 Oparcie krzesła tapicerowane siatką w kolorze czarnym o wysokiej odporności na ścieralność (100 tyś cykli Martindalea) Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru-gramatura 363 g/m2. o gęstym splocie krzyżykowym. Posiada atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka). Wynik 160 000 cykli Martindale’a gwarantuje wysoką odporność na ścieranie. Odporność kolorów na pocieranie: sucho 4-5/ mokro 4-5, UNI EN ISO 105-X12 Grey Scale 1-5, max. 5. Odporność na piling: 5, UNI EN ISO 12945-2, 1-5, max. 5. nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta w systemie door to door |  |  |
| Razem |  |  |

# Pom. 2.14

| Lp | Ilość sztuk | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto =2x4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Stelaż pod blat o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2100 x 750 x 1100 mm. Blat gr. 30mm w posiadaniu Klienta. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A |  |  |
| 2. | 1 | Stół przyścienny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 900 mm. Blat ze stali nierdzewnej bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wolna od zabudowy |  |  |
| 3. | 1 | Szafka laminowana o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 850 x 460 x 620 mm. Szafka dwudrzwiowa z jedną długą szufladą. Szafka wyposażona w stelaż nośny wykonany z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych 30 x 30, pokryty proszkową farbą epoksydową, zakończony regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A |  |  |
| Razem |  |  |